# Konceptualno projektiranje repa

Slijedeći proceduru za konceptualno projektiranje repa opisane u poglavlju 8 knjige Aircraft Design II, projektiraj krilo s upravljačkim površinama po visini i po pravcu.

Sadržaj

## Lista simbola

## Uvod

Ovo je šesti izvještaj o projektiranju zrakoplova….  U ovom izvještaju bit će prikazano… Svrha ovog izvještaja je…

## Odabir konfiguracije i položaja repa

Odabrati tip konfiguracije repa.  Definirati položaj repa – udaljenosti od središta mase zrakoplova do hvatišta normalnih sila repnih površina (horizontalnog i vertikalnog repa) prema ranije definiranoj općoj konfiguraciji tijela zrakoplova (u skladu s oznakama na slici 8.1, Roskam – Part II, str. 189.).

## Odabir veličine repa

Prema odabranom tipu konfiguracije repa potrebno je definirati veličinu repa: površinu horizontalnog i vertikalnog repa (za klasične konfiguracije primjenjuje se tzv. volumenska metoda;-metoda). Odabire se vrijednost  za horizontalni i vertikalni rep te se na osnovu nje određuju pripadajuće površine

,

## Odabir geometrije horizontalnog i vertikalnog repa

Na osnovu rezultata za površinu horizontalnog i vertikalnog repa iz prethodne točke, potrebno je odabrati sljedeće geometrijske karakteristike za horizontalni i vertikalni rep:

- aspektni odnos A

- kut strijele (c/4

- suženje  (odnos duljine vršne i korijene tetive)

- relativnu debljinu aeroprofila t/c

- aeroprofil

- kut dihedrala (

- postavni kut

Pri tome se kao vodiljama poslužiti podacima iz tablica 8.13, 8.14 (Roskam: Aircraft Design, Part II) i principima danim za definiranje geometrije i aeroprofila krila (pogl.5). Kod izbora aeroprofila za horizontalni i vertikalni rep uobičajeni su simetrični aeroprofili. U slučaju kanard konfiguracije ovdje definirati i geometriju kanarda.

## Dimenzioniranje repnih upravljačkih površina

Za kormila visine (elevetor i stabilizator) te kormila pravca (rudder) izvršiti odabir prema tablicama 8.1-8.12. (Roskam: Aircraft Design, Part II) gdje su dane odgovarajuće dimenzije za nekoliko tipičnih zrakoplova (obratiti pažnju na slobodno istovremeno otklanjanje kormila visine i kormila pravca).

## Prikaz geometrijskih karakteristika odabranog repa

Na osnovu raspoloživih i definiranih podataka potrebno je izračunati slijedeće parametre za horizontalni i vertikalni rep (i kanarde ako postoje):

- raspon krila b

- korijenu tetivu cr i vršnu tetivu ct

- srednju aerodinamičku tetivu cMAC i njen položaj xA

- kut strijele na napadnoj ivici krila (LE  i kut strijele na izlaznoj ivici krila (TE

- položaj u odnosu na središte mase (po osima x i z)

Sve parametre krila korištene i proračunate u cijelom ovom izvještaju prikazati pregledno u tablici  u US sustavu jedinica i SI sustavu, a tamo gdje je to prikladno bezdimenzionalno (u odnosu na cMAC).

Na crtežu formata A3 u mjerilu je potrebno nacrtati projektirani rep (jednu polovicu) zajedno s gore navedenim parametrima. Osim toga potrebno je nacrtati i:

- kormilo visine (elevator)

- kormilo pravca (rudder)

Gore navedeni crtež mora imati tlocrt, nacrt (prednji pogled) i bokocrt te presjek horizontalnog i vertikalnog repa po rasponu (na karakterističnim mjestima: korijena  i vršna tetiva, sredina raspona upravljačkih površina).

Na glavni crtež (model) cijelog zrakoplova potrebno je dodati proračunati rep.

## Zaključci

## Literatura